## Slide 1
Нефть
Химия – 10 класс.
Разработано:
Учитель химии МБОУ Федоровской СОШ
Петрова Наталья Владимировна

## Slide 2: Состав и химические свойства нефти.
Нефть — сложная смесь углеводородов различной молекулярной массы, главным образом жидких.
В состав нефти входит 3 вида углеводородов:
  Парафины
  Циклопарафины
  Ароматические углеводороды

## Slide 3: Нефть содержит сотни различных соединений.
Соотношения этих углеводородов в нефти различных месторождений колеблются в широких пределах.
  Нефть Мангышлака богата предельными углеводородами.
  Нефть в районе Баку – циклопарафинами.
  Уральская нефть содержит ароматические углеводороды.
Также в состав входят в меньших количествах:
  Кислород
  Азот
  Сера
  другие элементы
Высокомолекулярные соединения (ВМС)
  Смолы
  Асфальтовые вещества.

## Slide 4: Физические свойства нефти
Маслянистая жидкость от светло-бурого до черного цвета с характерным запахом.
Легче воды (плотность от 0,73 – 0,97 г\см3), в воде практически нерастворима.
Нефть – смесь различных углеводородов, у которой нет определенной температуры кипения.

## Slide 5: Способы переработки нефти.
Переработка нефти
Первичная
Перегонка
нефти
Вторичная
Крекинг
Пиролиз

## Slide 6: Первичная переработка нефти - перегонка
Фракции (дистилляты) – светлые нефтепродукты:
  Бензин – содержащий углеводороды С5 – С11, кипящие в интервале от 40° до 200° С
  Лигроин, содержащий углеводороды С8-С14 с температурой кипения от 150° до 250° С
  Керосин, включающий углеводороды С12 – С18 с температурой кипения от 180° до 300° С
  Газойль (t > 275° С)
  Мазут – вязкая черная жидкость, содержит углеводороды с большим числом атомов углерода в молекуле, разделяют на фракции путем дополнительной переработки.

## Slide 7: Применение продуктов перегонки нефти
Бензин – авиационное и автомобильное топливо, как растворитель (масла, каучука), для очистки тканей.
Лигроин – дизельное топливо; растворитель в лакокрасочной промышленности; используется для переработки в бензин.
Керосин – горючее для реактивных и тракторных двигателей; бытовых нужд.
Газойль – горючее для дизелей.

## Slide 8: Применение продуктов перегонки нефти
Из мазута выделяют:
Соляровое масло – моторное топливо.
Смазочные масла - смазка механизмов (автотракторные, авиационные).
Вазелин – основа для косметических средств и лекарств.
Из некоторых сортов нефти получают парафин – для получения высших карбоновых кислот; для пропитки древесины в производстве спичек и карандашей, для изготовления свечей, гуталина.
Гудрон (нелетучая темная масса) – для получения асфальта.
Мазут – в качестве котельного жидкого топлива.

## Slide 9: Установка перегонки нефти.
Температура печи 320° – 350° С
Ректификационная колонна высотой 40 м.
Горизонтальные перегородки с отверстиями – тарелки
Главный недостаток – малый выход бензина (не более 20%).

## Slide 10
Крекинг- это процесс расщепления углеводородов, содержащихся в нефти, в результате которого из углеводородов с большим числом атомов углерода образуются углеводороды с меньшим числом атомов углерода.
C4H10 → C2H4+C2H6
C16H34 → C8H16+C8H18
C8H18 → C4H8+C4H10

## Slide 11
Виды крекинга
Признаки для сравнения | Термический | Каталитический
Условия проведения | 450-5500 С | 450-5000 С, катализатор
Скорость процессов | Медленно | Скорость большая
Состав продуктов | Преимущественно углеводороды с неразветвленной цепью, много непредельных углеводородов | Изомеры алкенов с разветвленной цепью, непредельных углеводородов меньше, ароматических больше
Свойства бензина | Стойкость к детонации ниже, при хранении возможно осмоление вследствие полимеризации | Стойкость к детонации выше, устойчив при хранении

## Slide 12: Виды пиролиза
Пиролиз - разложение органических веществ без доступа воздуха при высокой температуре. При пиролизе нефти основными продуктами реакции являются непредельные газообразные углеводороды и ароматические.
Окислительный
Сухой
Низкотемпературный
Среднетемпературный
Высокотемпературный

## Slide 13
Спасибо за внимание!